PRD – PORTATILE PER RADIOSCOPIA

Descrizione:

Apparecchio mobile a raggi X con amplificatore di brillanza a braccio a “C” per fluoroscopia, fluoroscopia pulsata e radiografia digitale completo di stampante e abbinamento a videoregistratore dedicato principalmente ad attività di chirurgia ortopedica.

Caratteristiche minime (ciascun campo dovrà essere compilato dalla ditta offerente e dovrà riportare i dati che costituiranno la configurazione offerta):

| Apparecchiatura |  |
| --- | --- |
| 1. Produttore |  |
| 2. Modello (nome commerciale) |  |
| 2.1 Codice identificativo del modello |  |
| 3. Ditta distributrice |  |
| 4. Data di immissione sul mercato |  |
| Conformità a Direttive e norme |  |
| 4. Direttiva CEE 43/92, Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) (si, no) | SI |
| 6. Altre (specificare) |  |
| Caratteristiche generali |  |
| Complesso radiogeno |  |
| 1.1 Generatore ad alta frequenza (descrivere e specificare kHz); |  |
| 1.2 Indicare la potenza massima del generatore, comunque non inferiore a 2 kW (kW); |  |
| 1.3 Modalità di lavoro: fluoroscopia continua, pulsata, radiografia, etc.. (specificare); |  |
| 1.4 Capacità di eseguire esami fluoroscopici continui ; |  |
| 1.4.1 Specificare range tensione (in kV); |  |
| 1.4.2 Specificare i possibili step di incremento dei valori di tensione (kV); |  |
| 1.4.3 Range di valori di corrente il più ampio possibile (specificare in mA); |  |
| 1.4.4 Specificare i possibili step di incremento dei valori di corrente(mA); |  |
| 1.5 Capacità di eseguire esami fluoroscopici pulsati; |  |
| 1.5.1 Specificare range tensione (in kV); |  |
| 1.5.2 Specificare i possibili step di incremento dei valori di tensione (kV); |  |
| 1.5.3 Range di valori di corrente il più ampio possibile (specificare in mA); |  |
| 1.5.4 Specificare i possibili step di incremento dei valori di corrente(mA); |  |
| 1.5.5 Specificare i pulse/s; |  |
| 1.5.6 Indicare il numero di pulse/s che è possibile utilizzare (è richiesta un’ampia possibilità di scelta del numero di pulse/s); |  |
| 1.6 Capacità di eseguire radiografie digitali; |  |
| 1.6.1 Specificare il range dei valori di tensione (kV); |  |
| 1.6.2 specificare il range di valori di corrente (mA); |  |
| 1.7 Capacità di selezionare i valori di tensione e corrente in modo manuale e automatico grazie a programmi anatomici predefiniti; |  |
| 1.8 Indicare e descrivere altre modalità operative offerte e in particolare quelle mirate alla riduzione della dose fornita al paziente; |  |
| 1.9 Ditta costruttrice tubo RX (specificare); |  |
| 1.10 Tecnologia ad Anodo rotante (specificare caratteristiche costruttive); |  |
| 1.11 Velocità di rotazione dell’anodo (specificare); |  |
| 1.12 Doppia macchia focale (indicare le dimensioni in mm); |  |
| 1.13 Dissipazione termica del complesso radiogeno la più elevata possibile (specificare in kHU/min); |  |
| 1.14 Capacità termica del complesso radiogeno la più elevata possibile (specificare in kHU); |  |
| 1.15 Descrivere il sistema di raffreddamento; |  |
| Intensificatore di brillanza e catena televisiva |  |
| 2.1 Intensificatore di brillanza a 9” |  |
| 2.2 Presenza di più campi di ripresa e di dimensioni diverse ( indicare le dimensioni dei campi in cm); |  |
| 2.3 Per ogni campo indicare la risoluzione centrale (pl/mm); |  |
| 2.4 Elevata risoluzione anche nelle zone periferiche del campo |  |
| 2.5 Elevato fattore di amplificazione della brillanza (specificare in (cd/m2)/(mR/s); |  |
| 2.6 Elevato DQE complessivo (specificare); |  |
| 2.7 Catena televisiva con sensore CCD con matrice di acquisizione di almeno 1024x1024 e profondità di almeno 12 bit (specificare) |  |
| Sistema di acquisizione, gestione ed elaborazione delle immagini |  |
| 3.1 Doppio monitor flat ad almeno 17” |  |
| 3.1.1 Elevato contrasto (specificare) |  |
| 3.1.2 Elevata luminosità (specificare) |  |
| 3.2 Matrice di acquisizione delle immagini di almeno 1024x1024 pixel |  |
| 3.3 Capacità di memorizzare un numero elevato di immagini 1024x1024 pixel su disco fisso (specificare n° immagini in matrice 1024x1024) |  |
| 3.4 Dimensione Hard disk (Gbyte); |  |
| 3.5 Visualizzazione di più immagini contemporaneamente |  |
| 3.6 Dotato di porta USB per trasferimento dati |  |
| 3.7 Capacità di salvare immagini su CD-ROM/DVD e di esportarle su medesimo archivio comprensivo di Dicom Viewer autoinstallante |  |
| 3.8 Caratteristiche Cine loop (frame/s); |  |
| 3.9 Memorizzazione dell’ultima immagine acquisita(LIH) (specificare) |  |
| 3.10 Post processing: |  |
| 3.10.1 Zoom immagini (specificare) |  |
| 3.10.2 Rotazione digitale delle immagini (specificare) |  |
| 3.10.3 Inversione dell’immagine (specificare) |  |
| 3.10.4 Riduzione artefatti (specificare) |  |
| 3.10.5 Esaltazione contorni (specificare) |  |
| 3.10.6 Ottimizzazione del contrasto e della luminosità (specificare) |  |
| 3.10.7 Misure (specificare) |  |
| 3.10.8 Altri: descrivere |  |
| Caratteristiche dello stativo |  |
| 4.1 Arco a C di minimo ingombro (specificare dimensioni); |  |
| 4.2 Maneggevole, facilmente trasportabile, dotato di freni di bloccaggio e di un ampio range di movimenti/posizionamenti rispetto al paziente, di escursioni in verticale e in orizzontale (specificare); |  |
| 4.3 Movimenti manuali. Specificare se anche motorizzati (si, no, specificare quali) |  |
| 4.4 Distanza fuoco-intensificatore (specificare in cm) |  |
| 4.5 Profondità dell’arco non inferiore a 60 cm (specificare in cm) |  |
| Stampante |  |
| 5.1 Stampante medicale di ampio formato (descrivere) |  |
| Protocollo DICOM: |  |
| 6.1 Protocollo di comunicazione DICOM 3 secondo almeno le seguenti classi: WORKLIST, STORAGE, PRINT, QUERY/RETRIEVE, STORAGE COMMITMENT. Specificare se nella configurazione di cui alla presente vengono inserite altre classi DICOM. |  |
| Software applicativi: |  |
| 7.1 Elencare e descrivere i software applicativi inclusi nella configurazione offerta, dedicati principalmente alla chirurgia ortopedica, che dovranno essere tutti in lingua italiana. |  |
| 7.2 Il sistema dovrà essere completo di: 7.2.1 Pedale azionamento raggi adeguatamente protetto; 7.2.2 Sistema UPS dedicato per la parte informatica; 7.2.3 Segnalazione visivo/acustica di stato emissione raggi; | 7.2.1 … 7.2.2 … 7.2.3 … |
| 7.3 Sia l’apparecchiatura che i relativi software devono essere rispondenti alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE per i dispositivi medici e possedere la marcatura CE (specificare) |  |
| Radioprotezione |  |
| 8.1 Misura del prodotto dose per area (DAP) con visualizzazione della dose e possibilità di documentazione (specificare) |  |
| L'apparecchiatura deve essere fornita completa di tutti i cavi e/o accessori necessari in numero adeguato per il corretto funzionamento (specificare) |  |
| Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate perché non richieste, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità dell'apparecchiatura in relazione alla destinazione d'uso |  |
| Caratteristiche dell'apparecchiatura non presenti nella configurazione offerta (potenzialità) |  |